| 宁波柯力传感科技股份有限公司 | 工序名称 | 数码管检测 | 批准 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 会签 |  |
| 数码管检测工装使用说明书 | 文件编号 | 8-1 | 审核 |  |
|  | 版本号 | A-0 | 校对 |  |
|  | 页 码 | 共2页 | 编制 | 刘凯：2017-4-11 |

一、目    的：

为规范制造部，质量部对数码管的试样和检测，有效控制数码管的品质。

二、工装简介：

- 工   装：数码管检测工装

- 供   电：24VDC电源

- 检测对象：我司0.25inch~0.8inch的单位和多位，共阴和共阳的数码管。

- 功   能：可以对数码管的段，位分别点亮。且分为5档不同的发光强度，可以对两种同样的数码管进行亮度比较。

三：注意事项

- 电源为24VDC，左正右负。

- 正常启动后LE1绿色贴片二极管会闪烁。

- 相同的极性左右两路检测端口可以同时使用，共阴和共阳的端口不能同时使用。

四：检测步骤

- 上电后LE1绿色贴片二极管会闪烁。断电后重新上电默认为亮度等级为0。

- 活动夹上面黑色记号笔涂的标记，从左至右第1个为3,4位的安装位置。第2个为1位的安装位置，第3个为第二位的数码管安装位置。所有的数码管都是正向放置，即小数点朝下，按键1为全屏点亮。

- 按键2可以选择段，按键3,4调节亮度

- 光柱测试，注意方向下方为阳极，上方为阴极。

- 三位，四位数码管测试。放在同一位置测试。

- 二位和一位数码管测试

- 相同型号数码管进行对比

# Text boxes

按键：从左至右

1全屏点亮  2每段点亮

3亮度降低  4亮度增加

共阴数码管检测端口（主）

电源接口

光柱专用端口

0.8inch共阴数码管专用检测端口

0.8inch共阳数码管专用检测端口

共阳数码管检测端口（主）

共阴数码管检测端口（次）

共阳数码管检测端口（次）

0.8inch共阴数码管专用检测端口

0.8inch共阳数码管专用检测端口